称量设定值的输出方法

例如：要把定量设定为25.00kg时：

目前的重量值

1）重量值显示在显示器上。                        15.00kg

从该状态开始设定。

2）选择设定项目

按下 定量9 键后，显示目前的定量设定值。      15.00kg

设定模式    目前的设定值

设定项目

3）开始变更

按下变更键后，开始闪烁定量设定值的最高位数。   15.00kg

4）输入设定值

输入设定值。                              15.00kg

每次按下数字键后，闪烁移动到下一位数。

（25.00kg时，按键输入02500）

5）输入数字一直到最低位，由于又重新开始在最高位闪烁，可以不断重新进行设定。

6）登录设定值                                          目前的重量值

输入正确的设定值后，按下登录键对设定值进行登录。       15.00kg

显示返回到重量值的显示状态。

以上步骤完成定量设定值的输入。其他的设定值也能同样进行输入